## Slide 1: Jhonnatan Enmanuel Orantes Garcia
Laboratorio Redes de Computadoras 1
CLASE # 9

## Slide 2: HSRP
Hot Standby Router Protocol
Una forma de lograr un tiempo de actividad de la red cercano al 100 por ciento es usar HSRP, que proporciona redundancia de red para redes IP, asegurando que el tráfico de usuario se recupere de manera inmediata y transparente de las fallas del primer salto en los dispositivos de borde de red o circuitos de acceso.

## Slide 3: HSRP
Al compartir una dirección IP y una dirección MAC (capa 2), dos o más enrutadores pueden actuar como un solo enrutador "virtual". Los miembros del grupo de enrutadores virtuales intercambian continuamente mensajes de estado. De esta manera, un enrutador puede asumir la responsabilidad de enrutamiento de otro, en caso de que deje de funcionar por razones planificadas o no planificadas. Los hosts continúan reenviando paquetes IP a una dirección IP y MAC consistente, y el cambio de dispositivos que realizan el enrutamiento es transparente.

## Slide 4: HSRP
Protocolo propiedad de cisco que permite que varios router o switches multicapa aparezcan como una sola puerta de enlaces
Cada uno de los router proporciona redundancia es asignado a un grupo HSRP, un router es seleccionado com active o primario y otro como standby o secundario

## Slide 5: HSRP
El resto se mantendra en estado listen
Los routers intercambian mensajes hello para comprobar que la coneccion este en orden estos mensajes se manda de manera multicast
Los grupos HSRP son asignados desde el numero 0 hasta el 255

## Slide 6: Eleccion del router HSRP
Para escoger un router como activo el protocolo se basa en la prioridad que va desde 0 a 255
Por defecto todos los routers se encuentran configurados con una prioridad de 100
El ruter con la prioridad mas alta se convierte en el router active del grupo y en caso de que exista la misma prioridad para los routers , se convertirá en active el router con la ip mas alta configurada en la interfaz hrsp

## Slide 7: Estados HSRP
Disable
Init
Listen
Speak
Standby
Active

## Slide 8: GLBP
Un protocolo propiedad de cisco que sirve para agregar balanceo de carga sin la necesidad que utilizar múltiples grupos en la función de redundancia con HSRP
Multiples routers o switches son asignados a un mismo grupo pudiendo Todos ellos participar en el envio de trafico la ventaja es que todos los host clientes no ha ha nde dividirse y apuntar a diferentes puertas de enlace , todos puden tener la misma

## Slide 9: GLBP
El balanceo de carga se lleva a cabo respondiende a los clientes con diferentes direcciones mac, de manera que todos apuntan a la misma dirección ip pero a difentes mac, repartiendo de esta manero el trafico en los diferentes routers

## Slide 10: GLBP algoritmos
Round robin
Weighted
Host dependent

## Slide 11: GLBP Round Robin
Round robin
Cada nueva petición ARP para la ip virtual recibe la siguiente MAC virtual disponible .la carga del trafico se distribuye equitativamente entre todos los routers del grupo asumiendo que los clientes envían y reciben la misma cantidad de trafico

## Slide 12: GLBP Weighted
Weighted :el valor del peso configurado en la inetrfaz será la referencia para determinar la proporción del trafico enviado a cada avf (active virual forwarder)

## Slide 13: GLBP Host dependent
Host dependent : cada cliente envia una petición ARP es Respondido siempre con la misma mac. Es útil para clientes que necesiten que la mac de la puerta de enlace sea siempre la misma

## Slide 14: Comandos HSRP
Conf t
Int f#/#
standby # ip #ip
standby # priority #
standby # preempt
End.
Sh standby
Sh standby br
Write

## Slide 15: Comandos HSRP standby
Conf t
Int f#/#
standby # ip #ip
End.
Sh standby
Sh standby br
Write

## Slide 16: Comandos GLBP
Conf t
Int f#/#
glbp # ip #ip
glbp # priority #
glbp # preempt
glbp # load-balancing (tipo de balanceo )
End
Sh glbp
Sh glbp br
Write

## Slide 17: Preguntas ?